Standard Air Knife™ Silná vzduchová clona pro ofukování pásů, desek a součástí. Co je to standardní vzduchový nůž? (Standard Air Knife) Tichá a účinná cesta k čištění, sušení nebo chlazení produktů, pásů nebo dopravníků. Nože Standard Air Knife využívají tzv. “Coanda” efektu (vytvoření clony vysokorychlostní kapalinou) k vytvoření pohybu vzduchu v jeho okolí. Využitím malého množství tlakového vzduchu jako zdroje energie, standardní vzduchový nůž strhne velký objem okolního vzduchu s velkou rychlostí vzduchové clony směrem k produktu. Proč standardní nůž? (Standard Air Knife) Poměr zesílení (stržený vzduch k tlakovému) je 30:1 u standardního nože, v porovnání s 3:1 u trubky s vrtanými dírami nebo drážkou. Znamená to možnost úspory od 40% do 90% vzduchu, pokud nahradíte “podomácku” vyráběné zařízení. Návratnost v penězích je řádově ne v měsících nebo letech, ale v týdnech. Standardní nože dramaticky snižují “ostrý náběh” postupným strháváním okolního vzduchu do proudu stlačného vzduchu. Hladina vzduchu je běžně snížena na polovinu. Výsledkem je vysoká rychlost, velký objem vzduchové clony se sníženou hladinou hluku a spotřebou tlakového vzduchu. Pro srovnání, vrtané trubky nebo otevřené trysky minimálně zesilují množství vzduchu. Dále produkují nepřijatelně vysokou hladinu hluku rozpínáním tlakového vzduchu do okolí. (3) Model 2012 12" (305mm) Standard Air Knives slouží k sušení součástí v pračce. Použití Výhody Sušení produků po umytí Snížení hluku až o 10dB Čištění pásů ve válcovnách Snížení spotřeby vzduchu Čištění dopravníků 30:1 zesílení vzduchu Chlazení produktů nebo částí Hliníkové nebo ocelové provedení Sušení a čištění pásů Nastavitelná síla a tok Ekologické třídění Běžně dodávané do délky 48" (1219mm) Operace otevírání/plnění obalů Systém neomezené délky Očištění před nátěrem/lakováním Bez pohyblivých součástí Odstranění zbytků po zpracování Kompaktní, snadná instalace A Model 2012 12" (305mm) Standard Air Knife - otevírání obalů před plněním. Rozměry - Aluminum Standard Air Knife Možnost speciálních délek – kontaktujte prodejce Rozměry - Stainless Steel Standard Air Knife Spotřeba Spotřeby Standard Air Knife s .002" (.05mm) silnou vymezovací podložkou Tlak vzduchu Spotřeba na palec (25mm) Rychlost v 6" (152mm) Úroveň hluku v 3' (914mm) Síla na palec v 6" (152mm) PSIG Bar SCFM SLPM FPM M/S dBA Unce Gramy 20 1.4 1.3 37 4000 20.3 65 0.45 13 40 2.8 2.0 57 5800 29.5 74 1.1 31 60 4.1 2.7 76 8500 43.2 80 2.0 57 80 5.5 3.4 96 11,000 55.9 83 2.7 77 100 6.9 4.1 116 13,000 66 86 3.3 94 Univerzální systém montáže nožů (Universal Air Knife Mounting System) Nový model 9060 držáku nožů je používán pro bezpečné a přesné umístění pro většinu vzduchových nožů firmy ExAir. Může být montován buď na horní nebo spodní stranu většiny vzduchových nožů (Super Air Knife, Standard Air Knife a Full-Flow Air Knife). Univerzální systém montáže má odolnou ocelovou konstrukci, která je použitelná pro různé průmyslové aplikace. Klikněte zde pro více informací o montážním systému (Universal Air Knife Mounting System). Elektronická kontrola průtoku (Electronic Flow Control) Nový EFC je elektronická kontrola průtoku, která velmi snižuje cenu za tlakový vzduch vypínáním tlakového vzduchu, pokud není přítomen žádný ofukovaný produkt. Dochází k minimalizaci použitého tlakového vzduchu pro ofukování, sušení, chlazení, dopravování a eliminaci elektrostatiky. EFC je kombinace fotoelektrického snímače s časovačem, který snižuje spotřebu vzduchu vypnutím, pokud není přítomen ofukovaný produkt. Klikněte zde pro více informací. Modely Nože - Aluminum Air Knife Model # Popis 2003 3" (76mm) Aluminum Air Knife 2006 6" (152mm) Aluminum Air Knife 2009 9" (229mm) Aluminum Air Knife 2012 12" (305mm) Aluminum Air Knife 2018 18" (457mm) Aluminum Air Knife 2024 24" (610mm) Aluminum Air Knife 2030 30" (762mm) Aluminum Air Knife 2036 36" (914mm) Aluminum Air Knife 2042 42" (1067mm) Aluminum Air Knife 2048 48" (1219mm) Aluminum Air Knife Sady vymezovacích podložek - Aluminum Air Knife Shim Sets Model # Popis 2303 3" (76mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2306 6" (152mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2309 9" (229mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2312 12" (305mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2318 18" (457mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2324 24" (610mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2330 30" (762mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2336 36" (914mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2342 42" (1067mm) Aluminum Air Knife Shim Set 2348 48" (1219mm) Aluminum Air Knife Shim Set Sada obsahuje (1) .001" (.03mm), .003" (.08mm) and .004" (.10mm) silnou vymezovací podložku Nerezová ocel - Air Knife Model # Popis 2003SS 3" (76mm) Stainless Steel Air Knife 2006SS 6" (152mm) Stainless Steel Air Knife 2009SS 9" (229mm) Stainless Steel Air Knife 2012SS 12" (305mm) Stainless Steel Air Knife 2018SS 18" (457mm) Stainless Steel Air Knife 2024SS 24" (610mm) Stainless Steel Air Knife 2030SS 30" (762mm) Stainless Steel Air Knife 2036SS 36" (914mm) Stainless Steel Air Knife 2042SS 42" (1067mm) Stainless Steel Air Knife 2048SS 48" (1219mm) Stainless Steel Air Knife Nerezová ocel - Air Knife Shim Sets Model # Popis 2303SS 3" (76mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2306SS 6" (152mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2309SS 9" (229mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2312SS 12" (305mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2318SS 18" (457mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2324SS 24" (610mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2330SS 30" (762mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2336SS 36" (914mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2342SS 42" (1067mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set 2348SS 48" (1219mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set Sada obsahuje (3) .002" (.05mm) silnou ocelovou podložku. Příslušenství Model # Popis 9060 Universal Air Knife Mounting System 9001 Cyklónový odlučovač, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9032 Cyklónový odlučovač, 1/2 NPT, 90 SCFM (2548 SLPM) 9002 Cyklónový odlučovač, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) 9005 Olejový filtr, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM) 9006 Olejový filtr, 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 SLPM) 9008 Tlakový regulátor s manometrem, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM) 9033 Tlakový regulátor s manometrem, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9009 Tlakový regulátor s manometrem, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) 9020 Solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9021 Solenoidový ventil, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9034 Střední solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9035 Střední solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9036 Velký solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) 9037 Velký solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) 9065 Velký solenoidový ventil, 24VDC, 50/60Hz, 1 NPT, 350 SCFM (9911 SLPM)

# Text boxes

délka Std. Air Knife

délka proudění

Celková délka

[délka proudění + 1” (25mm)]

délka Std. Air Knife

délka proudění

Celková délka

[délka proudění + 1” (25mm)]