Model 1009 and Model 1009SS Adjustable Air Nozzles Tyto hubice jsou nastavitelné, použitelné pro široký rozsah aplikací ofukování. Tvar umožňuje “naladění” síly a toku podle požadavku použití, zároveň s minimalizací spotřebovaného vzduchu. Stupnice ukazuje nastavení mezery. Model 1009SS Stainless Steel Adjustable Nozzle z nerezové oceli je ideální pro vysoké teploty, potravinářství a korozivní prostředí. Nastavitelné hubice (Adjustable Air Nozzle) Model 1009 - 1/8 NPT vnější Materiál: Aluminum Model 1009SS - 1/8 NPT vnější Materiál: Type 303 nerez.ocel Výkon Tvar proudu (Airflow Pattern) Spotřeba vzduchu Síla* Hladina hluku SCFM SLPM Unce Gramy dBA 13 368 12 340 79 *Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar