| Light Duty Line Vac™ Efektivní způsob jak přepravit malé částice materiálů na krátké vzdálenosti! |
| --- |
| Co je Light Duty Line Vac? EXAIR Light Duty Line Vac je ideální řešení pro přepravu malých částic materiálu na krátkou vzdálenost. Proč The Light Duty Line Vac? Pokud postačuje nižší výkon pro přepravu na kratší vzdálenosti, stává se Light Duty Line Vac dobrou volbou. Tento model je i z hlediska výkonu cenově dostupný. Spotřeba vzduchu je redukována objemem přepravovaných částic materiálů. Light Duty Line Vac se vyrábí v osmi velikostech průměrů od 19 do 152 mm (3/4" až 6"). Standardní je hliníková konstrukce (speciální provedení na objednávku jsou určená pro korozivní prostředí a vysoké teploty). Žádné pohyblivé části zajišťují bezúdržbovost. Levný model 1302002" (51mm) Light Duty Line Vac Vám pomůže naplnit polštáře, vaky atd. Model 130125 1 - 1/4" (32mm) Light Duty Line Vac může plnit nebo vyprázdnit balicí materiál v lepenkových krabicích. Aplikace Výhody Násypky Kompaktní Napínání vláken Tichý Přeprava materiálu Bez pohyblivých částí Vyjmutí materiálu Připojení na standardní hadice nebo trubky Odstranění pilin Hliníková konstrukce Část přenosu 8 velikostí Plnící operace Široká výkonnostní řada |
| Rozměry |
| Light Duty Line Vac Rozměry Model # A B C D E F G 130075 in .75 .50 1.88 4.53 2.31 1.06 1/4 NPT mm 19 13 48 115 59 27 130100 in 1.0 .75 2.13 4.53 2.41 1.06 1/4 NPT mm 25 19 54 115 61 27 130125 in 1.25 1.0 2.38 4.53 2.41 1.06 1/4 NPT mm 32 25 60 115 61 27 130150 in 1.5 1.25 2.75 4.63 2.41 1.06 3/8 NPT mm 38 32 70 117 61 27 130200 in 2.0 1.75 3.25 4.66 2.47 1.06 3/8 NPT mm 51 45 83 118 63 27 130300 in 3.0 2.75 4.25 5.06 2.75 1.06 3/8 NPT mm 76 70 108 129 70 27 130400 in 4.0 3.75 5.25 5.06 2.75 1.06 1/2 NPT mm 102 95 133 129 70 27 130600 in 6.0 5.75 7.38 5.56 2.88 1.06 1/2 NPT mm 152 146 187 141 73 27 |
| Light Duty Line Vac Výkonnost |
| 80 PSIG (5.5 BAR) Spotřeba vzduchu Model # SCFM SLPM 130075 7.3 207 130100 10.7 303 130125 14.7 501 130150 20.0 566 130200 27.5 778 130300 45 1274 130400 58.5 1656 130600 80.2 2270 |
| Modely |  |
| Hliníkové Light Duty Line Vac Model # Popis 130075 3/4" (19mm) Hliníkový Light Duty Line Vac pouze 130100 1" (25mm) Hliníkový Light Duty Line Vac 130125 1-1/4" (32mm) Hliníkový Light Duty Line Vac 130150 1-1/2" (38mm) Hliníkový Light Duty Line Vac 130200 2" (51mm) Hliníkový Light Duty Line Vac 130300 3" (76mm) Hliníkový Light Duty Line Vac 130400 4" (102mm) Hliníkový Light Duty Line Vac 130600 6" (152mm) Hliníkový Light Duty Line Vac |
| Doplňky Model # Popis 9001 Cyklónový odlučovač kondenzátu 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9002 Cyklónový odlučovač kondenzátu, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) 9005 Olejový filtr, 3/8 NPT, 15 - 37 SCFM (425 - 1048 SLPM) 9006 Olejový filtr, 3/4 NPT, 150 SCFM (4248 SLPM) 9008 Regulátor tlaku, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM) 9009 Regulátor tlaku, 1/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) |

# Text boxes

G (přívod vzduchu)

Průtok