Mini Cooler™ Chladí malé části a nástroje proudem čistého a studeného vzduchu. Prevence proti přehřátí a spálení, trhlinkám a roztavení. Co je Mini Cooler? Správná cesta pro prevenci a zvýšení produktivity tam, kde je problém s vysokou teplotou a nadměrným teplem u malých částí. EXAIR Mini Cooler produkuje proud studeného vzduchu o teplotě -7 °C (20°F). Mini Cooler je určen pro vysokorychlostní operace, jako prevence proti přehřátí a spálení, roztavení a vzniku trhlinek. Zařízení je tiché (76 dBA) a nemá žádné pohyblivé části. Aplikace Výhody Chlazení malých nástrojů Chlazení jehel Chlazení břitů a čepelí Broušení čoček Nízké náklady Zvyšuje produktivitu Zlepšuje tolerance Tichý a kompaktní Model 3808 Mini Cooler System snižuje opotřebení řezacího nástroje. Jak Mini Cooler pracuje Mini Cooler zahrnuje vortexovou trubici, kde se malé množství přívodního stlačeného vzduchu rozdělí na dva tlakové proudy vzduchu proudící proti sobě.Tyto dva proudy si předávají teplo tak, že na jednom konci trubice vystupuje horký vzduch a na druhém studený proud vzduchu. Flexibilní hadice přivádí proud studeného vzduchu přímo do místa chlazení. Rozměry Specifikace Spotřeba stlačeného vzduchu Výstupní teplota studeného vzduchu Hlučnost @ 3' (914mm) SCFM SLPM °F °C dBA INLET 8 227 20 -7 76 1/4 NPT Přívod stlačeného vzduchu 6,9 bar (100 PSIG) a 21 °C (70°F) Modely Model # Popis 3708 Mini Cooler (8SCFM) 3808 Mini Cooler System zahrnuje Mini Cooler, otočnou magnetickou základnu a mini jednoduchou hadici. Příslušenství a komponenty Model # Popis 5904 Mini Cooler Hose Kit (zahrnuje model 3808)-jednoduchá hadice 5905 Mini Cooler Dual Point Hose Kit-dvojitá hadice 9003 Cyklónový odlučovač s ručním odpouštěním kondenzátu-Manual Drain Filter Separator, 1/4 NPT, 27 SCFM (765 SLPM) (zahrnuje model 3808) 9012 Ruční uzavírací ventil-Manual Shutoff Valve, 1/4 NPT